projekt
„radio3”

autor: Robert Jaremczak, SQ6DGT
wersja: 1.1 – robocza
aktualizacja: 2017-04-09

# Protokół komunikacyjny
Komunikacja z urządzeniem polega na wymianie ramek w trybie master/slave przez port szeregowy, emulowany za pomocą interfejsu USB. Urządzenie pracuje w trybie slave i wysyła ramki tylko w odpowiedzi na żądania pochodzące z zewnątrz, samodzielnie nie inicjuje transmisji.
Standardowe parametry transmisji szeregowej:
- prędkość: 115200 bit/s
- bity danych: 8
- bity stopu: 1
- kontrola parzystości: wyłączona
## Struktura ramki
Ramka zawiera sekwencję pól:
długość [B]	nazwa	opis
2	header	format ramki i kod komendy
0..2	payload_length	wartość określająca ilość danych do przesłania
0..65804	payload_content	dane do przesłania
1	crc8	liczba kontrolna wyliczona algorytmem CRC8

z których nie każde musi wystąpić. Zależy to od ilości dodatkowych danych, które mają być przesłane.	W każdym przypadku ramka rozpoczyna się nagłówkiem, którego struktura jest następująca:
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
frame_type				fame_command

Kolejnym elementem występującym zawsze jest pole frame_command czyli rodzaj żądania. Maksymalna ilość danych, która może zostać przesłana w pojedynczej ramce to 65804 bajty. W zależności od ilości danych do przesłania wybierany jest odpowiedni rodzaj ramki.

frame_type	payload_length (ilość danych)	payload_content (dane)
ilość danych	brak	0 – 13 bajtów
14	ilość danych – 14	14 – 269 bajtów
15	ilość danych – 270	270 – 65804 bajtów

Ten sposób konstruowania ramki ma na celu zminimalizowanie narzutu w przypadku krótkich komunikatów. Pole crc8 jest wyliczane dla wszystkich bajtów ramki włącznie z nagłówkiem za pomocą standardowego wielomianu X^8+X^5+X^4+X^0. Pola o długości większej niż jeden bajt są konstruowane w konwencji little-endian, czyli młodszy bajt jest wysyłany jako pierwszy.
## przykład 1: ramka PING
frame_type: 0 - brak danych do przesłania
frame_command: 0 - żądanie PING
payload_length: to pole nie występuje
payload_content: to pole nie występuje
wysłane bajty: 00 00 CRC8 (3 bajty)
## przykład 2: ramka DEVICE_HARDWARE_REVISION
frame_type: 0x1 – ilość dodatkowych bajtów wynosi 1
frame_command: 0x003 – taki jest kod żądania
payload_length: to pole nie występuje, długość zakodowana w frame_type
payload_content: jeden bajt określający wersję sprzętu (np. 2)
wysłane bajty: 10 03 02 CRC8 (4 bajty)
## przykład 3: ramka SWEEP_RESPONSE
Zakładamy, że przesłano 1000 próbek (2 bajty na próbkę)
frame_type: 0xF – ponieważ ilość danych przekracza 270 bajtów
frame_command: 0x041 – kod żądania
payload_length: 2 bajty długości zawierające liczbę: 2014 – 270 = 1744
payload_content: 12 bajtów parametrów + 2002 bajty próbek
wysłane bajty: F0 41 D0 06 ... CRC8 (2019 bajtów)
## wyliczanie pola kontrolnego wg CRC8
Wykorzystany jest standardowy algorytm CRC8 z domyślnym wielomianem X^8+X^5+X^4+X^0. Przykładowe obliczenie:
bajty: 1A 1B 2F FF 01 23
crc8: A5
kalkulator CRC8: http://tomeko.net/online_tools/crc8.php?lang=pl
# Zaimplementowane żądania
Program sterujący wysyła ramkę z żądaniem do urządzenia, które odsyła odpowiedź. Jeżeli ramka nie zawiera dodatkowych danych w opisie występuje tylko kod komendy. Jeśli dane występują są opisane w formacie nazwa_pola[długość w bajtach]. Każdorazowo format ramki jest odpowiednio dobrany w zależności od całkowitej ilości danych do przesłania.
## PING
test połączenia, komunikat potwierdzający otrzymanie żądania.
żądanie
frame_command	0x000
odpowiedź
frame_command	0x000

## DEVICE_INFO
szczegółowe dane o urządzeniu
żądanie
frame_command	0x001
odpowiedź
frame_command	0x001
name[16]	char[]: nazwa urządzenia
buildId[32]	char[]: tekstowy identyfikator wersji oprogramowania
hardwareRevision[1]	uint8_t: wersja sprzętu: / 0 - wersja 1 i wcześniejsze / 1 - wersja 2
vfoType[1]	uint8_t: rodzaj zainstalowanego VFO: / 0 – brak VFO / 1 – DDS AD9850 / 2 – DDS AD9851
baudRate	uint32_t: efektywna prędkość transmisji

## DEVICE_STATE
aktualny stan urządzenia
żądanie
frame_command	0x002
odpowiedź
frame_command	0x002
timeMs[4]	uint32_t: liczba milisekund od włączenia zasilania
vfoOut[1]	bool: przekierowanie wyjścia VFO / 0 – bezpośrednio na zewnętrzne wyjście VFO / 1 – na wejście modułu VNA
vfoAmplifier[1]	bool: wzmacniacz sygnału VFO włączony / wymagana wersja sprzętu: 2
vfoAttenuator[1]	uint8_t: sterowanie sekcjami tłumika VFO / 0..7 – każdy bit załącza odpowiednią sekcję tłumika / wymagana wersja sprzętu: 2

## DEVICE_HARDWARE_REVISION
Ustawienie wersji sprzętu lub uruchomienie automatycznej detekcji
żądanie
frame_command	0x003
hardwareRevision[1]	uint8_t: określenie żądanej wersji sprzętu / 0 – uruchomienie mechanizmu detekcji automatycznej / 1 – wersja 1 i wcześniejsze / 2 – wersja 2
odpowiedź
PING

## VFO_GET_FREQ
pobierz aktualną częstotliwość VFO
żądanie
frame_command	0x008
odpowiedź
frame_command	0x008
frequency[4]	uint32_t: częstotliwość w Hz

## VFO_SET_FREQ
ustawienie częstotliwości VFO
żądanie
frame_command	0x009
frequency[4]	uint32_t: częstotliwość w Hz
odpowiedź
PING

## LOGPROBE_DATA
Odczyt przetwornika A/C sondy logarytmicznej
żądanie
frame_command	0x010
odpowiedź
frame_command	0x010
value[2]	uint16_t: uśredniona wartość z przetwornika A/C

## LINPROBE_DATA
Odczyt przetwornika A/C sondy liniowej
żądanie
frame_command	0x018
odpowiedź
frame_command	0x018
value[2]	uint16_t: uśredniona wartość z przetwornika A/C

## VNAPROBE_DATA
Odczyt przetworników A/C z komparatora modułu VNA
żądanie
frame_command	0x020
odpowiedź
frame_command	0x020
gain[2]	uint16_t: uśredniona wartość z przetwornika A/C
phase[2]	uint16_t: uśredniona wartość z przetwornika A/C

## FMETER_DATA
Odczyt z licznika częstotliwości
żądanie
frame_command	0x028
odpowiedź
frame_command	0x028
frequency[4]	uint32_t: liczba impulsów zliczona w ciągu sekundy

## PROBES_DATA
Jednoczesny odczyt wartości A/C wszystkich sond
żądanie
frame_command	0x030
odpowiedź
frame_command	0x030
logarithmic[2]	uint16_t: uśredniona wartość A/C sondy logarytmicznej
linear[2]	uint16_t: uśredniona wartość A/C sondy liniowej
vna_gain[2]	uint16_t: uśredniona wartość A/C wyjścia „gain”
vna_phase[2]	uint16_t: uśredniona wartość A/C wyjścia „phase”
frequency[4]	uint32_t: liczba impulsów zliczona w ciągu sekundy

## VFO_OUT_DIRECT
Przekierowanie wewnętrznego VFO bezpośrednio na wyjście VFO
żądanie
frame_command	0x033
odpowiedź
PING

## VFO_OUT_VNA
Przekierowanie wewnętrznego VFO na wejścia modułu VNA
żądanie
frame_command	0x034
odpowiedź
PING

## SWEEP_REQUEST
Wykonanie analizy z przemiataniem częstotliwości. Żądanie jest ignorowane jeśli poprzednie nie zostało jeszcze zakończone.
żądanie
frame_command	0x040 (SWEEP_REQUEST)
freqStart[4]	uint32_t: częstotliwość początkowa
freqStep[4]	uint32_t: krok częstotliwości
numSteps[2]	uint16_t: liczba kroków do wykonania
source[1]	uint8_t: źródło danych wejściowych / 0 – sonda logarytmiczna / 1 – sonda liniowa / 2 – komparator VNA, wyjścia „gain” i „phase”
avg.mode[1]	uint8_t: tryb uśredniania próbek i cykli przemiatania / bity 0-3 - liczba próbek do uśredniania – 1 / bity 4-7 - liczba cykli przemiatania – 1
odpowiedź
frame_command	0x041 (SWEEP_RESPONSE)
state[1]	uint8_t: stan końcowy operacji przemiatania / 0 – wykonano poprawnie / 1 – przetwarzanie trwa / 2 – żądanie nieprawidłowe
freqStart[4]	uint32_t: częstotliwość początkowa wykonanej analizy
freqStep[4]	uint32_t: krok częstotliwości
numSteps[2]	uint16_t: liczba wykonanych kroków (0 – w razie błędu)
source[1]	uint8_t: źródło danych wejściowych (patrz wyżej)
data[0-4004]	uint16_t[]: tablica danych pobranych z wybranego źródła. / Pojedynczy punkt pomiarowy zawiera 1 lub 2 słowa 16 bitowe z wartością/wartościami pobranymi z wybranego źródła danych pomiarowych. / Maksymalna liczba kroków pomiarowych wynosi 1001 co daje maksymalnie 4004 bajty dla źródła: 2 (komparator VNA)

## VFO_TYPE
Określenie zainstalowanego typu VFO
żądanie
frame_command	0x035
vfoType[1]	uint8_t: rodzaj zainstalowanego VFO / 0 – brak / 1 – DDS z układem AD9850, moduł „gotronik” / 2 – DDS z układem AD9851, moduł „gotronik”
odpowiedź
PING

## VFO_ATTENUATOR
Ustawienie tłumika sygnału VFO
żądanie
frame_command	0x036
vfoAttenuator[1]	uint8_t: 0..7 poziom tłumienia / wymagana wersja sprzętu: 2
odpowiedź
PING

## VFO_AMPLIFIER
Sterowanie wzmacniaczem sygnału VFO
żądanie
frame_command	0x037
vfoAmplifier[1]	bool: włączenie wzmacniacza sygnału VFO / wymagana wersja sprzętu: 2
odpowiedź
PING

## VNA_MODE
Przełączanie trybu pracy modułu analizatora VNA
żądanie
frame_command	0x038
vnaMode[1]	uint8_t: tryb pracy / 0 – sprzęgacz kierunkowy i komparator / 1 – mostek pomiarowy i komparator / wymagana wersja sprzętu: 2 / wymagana wersja modułu VNA: 2
odpowiedź
PING

# Typowe sekwencje komend
## Sekwencja startowa
Sekwencja startowa powinna zostać wykonana zaraz po otwarciu portu szeregowego służącego do komunikacji z urządzeniem.

- wysłanie DEVICE_HARDWARE_REVISION
- wysłanie VFO_TYPE
- pobranie informacji o urządzeniu: DEVICE_INFO
- pobranie stanu urządzenia: DEVICE_STATE
jeśli wszystkie zwrócone dane są prawidłowe można rozpocząć pracę.